YC6108G (B7615)柴油机

零件图册

ДИЗЕЛЬ YC6108G (B7615)

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

广西玉柴机器股份有限公司

Акционерское общество 《Гуанси Юйчай машинерия》

Май, 2008

前   言  Предисловие

感谢您选用广西玉柴机器股份有限公司的产品，并感谢您阅读《YC6108G (B7615)柴油机零件图册》！

Спасибо за покупку продукта А/О《Гуанси Юйчай машинерия》и внимательное чтение《Каталога деталей и сборочных единиц дизеля серии YC6108G (B7615)》.

玉柴的服务宗旨是：“倾我所有、尽我所能、竭诚用户、诚信天下”,为了更好地履行玉柴的服务宗旨，我们编印了《YC6108G (B7615)柴油机零件图册》，希望本图册可以让用户更好地认识了解玉柴产品的结构与配置，方便用户使用、维修和购置零配件。

Целевая установка Юйчая：напрягая все силы, искренно служить нашим клиентам и завоевать доверие у людей всего мира. С целью проведения в жизнь нашей установки мы составили и отпечатали《Каталога деталей и сборочных единиц дизеля сурии YC6108G (B7615)》 и надеемся, что клиенты хорошо понимают конструкцию и конфигурацию продуктов Юйчая и проводят эксплуаеацию, обслуживание и заказ запчастей с удобством.

本零件图册是根据2008年5月相关生产图样、资料编制而成的。图册中列出了YC6108G (B7615)柴油机的全部零部件目录。

Данный каталог составлен на основании коррелятивных чертёжей производства и данных в мае 2008 года. В каталоге изложены все чертёжи дизеля YC6108G (B7615).

随着产品的不断改进提高和用户不断提出新的要求，《YC6108G (B7615)柴油机零件图册》中的有关内容将会有不同程度的变更，玉柴保留在不预先通知的情况下进行修改的权利，具体配置情况应以当时产品技术文件为依据。

Из-за непрерывных усовершенствований продукта и новых требований клиентов ваш полученный продукт может несколько отличаться от настоящего каталога, Юйчай оставляет за собой право изменения без зарануго извещения. Конкретная конфигурация основана на текущего технического документа.

本零件图册编写不足之处在所难免，敬请多多指教，使之渐臻完善。谢谢！

Ошибки в настоящем каталоге бывают вполне естественны и просим читателей внести свои поправки для совершенствования с каждым днём. Спасибо!

Примечание:БИД=Быстроищнашивающаяся деталь

广西玉柴机器股份有限公司

Акционерское общество 《Гуанси Юйчай машинерия》

目  录Содержание

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 页数Страница | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B7615-1002000 | 气缸体总成 | Блок—картер в сборе |  |  |
| 2 | B7615-1002200 | 齿轮室部件 | Узел картера распределительных шестерён |  |  |
| 3 | B7605-1003000 | 气缸盖及气缸盖罩总成 | Головка цилиндров и её капот в сборе |  |  |
| 4 | 340-1004000 | 活塞连杆总成 | Поршень и шатун в сборе |  |  |
| 5 | 1640H-1005000 | 曲轴减振器总成 | Амоpтизатор коленчатого вала в сборе |  |  |
| 6 | 630-1006000A | 凸轮轴总成 | Распределительный вал в сборе |  |  |
| 7 | 330-1007000 | 气门挺杆总成 | Штанга толкателя в сборе |  |  |
| 8 | 311-1008100&B7615-1008500 | 进气管部件&进气接管部件 | Узел впускного коллектора и узел впускного патрубка |  |  |
| 9 | 640-1008200 | 排气管总成 | Узел выпускного коллектора |  |  |
| 10 | 1640H-1009000 | 油底壳总成 | Поддон картера в сборе |  |  |
| 11 | 1640H-1010000 | 机油收集器总成 | Маслоприёмник в сборе |  |  |
| 12 | B3000-1011000 | 机油泵总成 | Масляный насос в сборе |  |  |
| 13 | 1640H-1012000 | 机油粗滤器总成 | Фильтр грубой очистки масла |  |  |
| 14 | 1640H-1013000 | 机油冷却器总成 | Маслоохладитель в сборе |  |  |
| 15 | 311-1014000 | 呼吸器部件 | Узел дыхателя |  |  |
| 16 | B7615-1104000 | 供给系管路总成 | Трубопровод системы питания топливом в сборе |  |  |
| 17 | B7735-1105000 | 柴油滤清器总成 | Топливный фильтр в сборе |  |  |
| 18 | 1640H-1109000 | 空气滤清器总成 | Воздухоочиститель в сборе |  |  |
| 19 | B7606-1111000 | 喷油泵总成 | Топливовпрыскивающий насос в сборе |  |  |
| 20 | J3200-1112000 | 喷油器总成 | Форсунка в сборе |  |  |
| 21 | 1640H-1201000 | 消声器总成 | Глушитель в сборе |  |  |
| 22 | 1640H-1303000 | 出水管总成 | Выпускной водопровод в сборе |  |  |
| 23 | 6105QA-1305000 | 放水阀总成 | Спускной кран в сборе |  |  |
| 24 | 340-1306000 | 调温器总成 | Термостат в сборе |  |  |
| 25 | 1640H-1307000 | 水泵总成 | Водяной насос в сборе |  |  |
| 26 | 310-1308000 | 风扇部件 | Ущел вентилятора |  |  |
| 27 | 1640H-1600000 | 飞轮壳总成 | Картер маховика в сборе |  |  |
| 28 | 340-3509000 | 气制动空气压机总成 | Компрессор пневматического тормоза в сборе |  |  |
| 29 | B7713-3701000 | 充电发电机总成 | Зарядный генератор в сборе |  |  |
| 30 | 340-3708000 | 起动机总成 | Стартер в сборе |  |  |
| 31 | B7618-3904001 | 铭牌 | Таблички |  |  |

图Рисунок

1．B7615-1002000  气缸体总成Блок цилиндров в сборе

1．B7615-1002000  气缸体总成Блок цилиндров в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330-1002064B | 气缸套 | Гильза | 6 | 易损件 БИД |
| 2 | A3000-1002063 | 气缸套封水圈 | Водоуплотнительное кольцо гильзы | 6 | 易损件 БИД |
| 3 | A3000-1002063B | 气缸套封水圈 | Водоуплотнительное кольцо гильзы | 6 | 易损件 БИД |
| 4 | 330-1002015A | 气缸体 | Блок цилиндров | 1 |  |
|  | 330-1002015A* | 气缸体组件 | Узел блока цилиндров | 1 |  |
| 5 | YC208-B01600F | O形圈2.65×16 | О-образное кольцо 2,65х16 | 1 |  |
| 6 | 6105Q-1002067 | 主油道密封塞 | Уплотнительная пробка главного маслоканала | 1 |  |
| 7 | 630-1002081A | 油标尺套管 | Втулка маслоизмерителя | 1 |  |
| 8 | 630-1002090 | 油标尺构件 | Элемент маслоизмерителя | 1 |  |
| 9 | 6105Q-1002022 | 铝堵φ10×10 | Алюминиевая зашлушка Ф10х10 | 1 |  |
| 10 | 330-1002150 | 调压阀总成 | Регулирующий клапан давления | 1 |  |
| 11 | Q618B02 | 螺塞NPT1/4 | Пробка NPT1/4 | 2 |  |
| 12 | Q618B01 | 螺塞NPT1/8 | Пробка NPT1/8 | 2 |  |
| 13 | 330-1002065D | 挺杆室盖 | Крышка камеры штанги толкателя | 2 |  |
| 14 | Q40108 | 垫圈 8 | Шайба 8 | 16 |  |
| 15 | Q40308 | 垫圈 8 | Шайба 8 | 19 |  |
| 16 | Q150B0825 | 螺栓M8X25 | Болт M8X25 | 8 |  |
| 17 | Q150B0822 | 螺栓M8X22 | Болт M8X22 | 8 |  |
| 18 | 330-1002066B | 挺杆室盖垫片 | Прокладка крышки камеры штанги толкателя | 2 |  |
| 19 | J3200-1002062 | 凸轮轴端盖垫片 | Прокладка торцевой крышки распределительного вала | 1 | 易损件 БИД |
| 20 | 6105Q-1002069 | 后主油道堵塞 | Задняя заглушка главного маслоканала | 1 |  |
| 21 | 630-1002061 | 凸轮轴端盖 | Торцевая крышка распределительного вала | 1 |  |
| 22 | Q150B0816 | 螺栓M8×16 | Болт M8X16 | 3 |  |
| 23 | 330-1002021A | 主轴承螺栓 | Болт коренного подшипника | 12 |  |
| 24 | 330-1002018A | 前主轴承盖螺栓 | Болт крышки коренного подшипника | 2 |  |

图Рисунок 2. B7615-1002200齿轮室部件 Узел картера распределительных шестерён

2．B7615-1002200齿轮室部件 Узел картера распределительных шестерён

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q40112 | 垫圈12 | Шайба 12 | 3 |  |
| 2 | Q40312 | 垫圈12 | Шайба 12 | 3 |  |
| 3 | Q/YC1821230 | 螺栓M12X30 | Бoлт M12X30 | 3 |  |
| 4 | Q40310 | 垫圈10 | Шайба 10 | 3 |  |
| 5 | Q/YC1821030TF2 | 螺栓M10X30 | Бoлт M10X30 | 3 |  |
| 6 | 6105Q-1002037 | 空气压缩机支承板 | Опорная планка воздушного компрессора | 1 |  |
| 7 | 330-1002052B | 惰齿轮轴 | Вал паразитной шестерни | 1 |  |
| 8 | 6QA6-1002201 | 齿轮室 | Картер шестерён | 1 |  |
| 9 | YC24-B1222 | 销12X22 | Палец 12х22 | 1 |  |
| 10 | Q40114 | 垫圈14 | Шайба 14 | 2 |  |
| 11 | Q40314 | 垫圈14 | Шайба 14 | 2 |  |
| 12 | Q150B1455TF2 | 螺栓M14X55 | Болт М14х55 | 2 |  |
| 13 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 14 | Q/YC1820820TF2 | 螺栓M8X20 | Бoлт M8X20 | 2 |  |
| 15 | 330-1002051A | 正时惰齿轮 | Распределительная паразитная шестерня | 1 |  |
| 16 | 330-1002054 | 正时惰齿轮挡板 | Упорная планка распределительной паразитной шестерни | 1 |  |
| 17 | 330-1002055 | 惰齿轮锁片 | Замочная пластинка паразитной шестерни | 1 |  |
| 18 | Q/YC1821018TF2 | 螺栓M10X18 | Бoлт M10X18 | 2 |  |
| 19 | 6QA6-1002204 | 齿轮室盖板垫片 | Прокладка крышки картера распределительных шестерён | 1 |  |
| 20 | 6QA6-1002203 | 齿轮室盖板 | Крышки картера распределительных шестерён | 1 |  |
| 21 | Q150B0860 | 螺栓M8X60 | Бoлт M8X60 | 1 |  |
| 22 | Q1200855 | 螺柱M8X55 | Шпилька М8х55 | 3 |  |
| 23 | Q340B08 | 螺母M8 | Гайка М8 | 4 |  |
| 24 | YC209-065090FR | 油封65X90 | Сальник 65×90 | 1 | 选装 По выбору |
|  | YC209-C065090PR | 油封65X90 | Сальник 65×90 | 1 | 选装 По выбору |
| 25 | Q/YC1820820 | 螺栓M8X20 | Бoлт M8X20 | 5 |  |
| 26 | Q150B0510 | 螺栓M5X10 | Бoлт M8X10 | 2 |  |
| 27 | 6105Q-1002039 | 上止点指针 | Стрелка ВМТ | 1 |  |
| 28 | Q1200816 | 螺柱M8X16 | Бoлт M8X16 | 1 |  |
| 29 | Q150B0816 | 螺栓M8X16 | Бoлт M8X16 | 1 |  |
| 30 | Q150B0830 | 螺栓M8X30 | Бoлт M8X30 | 6 |  |
| 31 | 630-1002035A | 喷油泵齿轮盖 | Крышка шестерни топливовпрыскивающего насоса | 1 |  |
| 32 | J3200-1002036 | 喷油泵齿轮盖垫片 | Прокладка крышки шестерни топливовпрыскивающего насоса | 1 |  |
| 33 | Q40305 | 垫圈5 | Шайба 5 | 2 |  |
| 34 | Q150B0850 | 螺栓M8X50 | Бoлт M8X50 | 2 |  |
| 35 | 6105Q-1600011 | 扁销 | Плоский палец | 1 |  |
| 36 | Q150B0825TF2 | 螺栓M8X25 | Бoлт M8X25 | 6 |  |
| 37 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 22 |  |
| 38 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 25 |  |

图Рисунок 3. B7605-1003000 气缸盖及气缸盖罩总成 Головка цилиндров и её капот в сборе

3. B7605-1003000 气缸盖及气缸盖罩总成 Головка цилиндров и её капот в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 338-1003021 | 前气缸盖罩 | Передний капот головки цилиндров | 1 |  |
| 2 | 6105Q-1003022 | 缸盖罩垫片 | Прокладка капота головки цилиндров | 2 |  |
| 3 | 330-1003015B | 气缸盖 | Головка цилиндров | 2 |  |
|  | 330-1003015B* | 气缸盖组件 | Узел головки цилиндров | 2 |  |
| 4 | 630-1003083C | 前支承板 | Передняя опорная планка | 1 |  |
| 5 | 330-1007019C | 进气门座 | Седло впускного клапана | 6 |  |
| 6 | 430-1007018 | 气门导管 | Направляющая клапана | 12 |  |
| 7 | 330-1007021 | 排气门座 | Седло выпускного клапана | 6 |  |
| 8 | B3000-1003011B | 气缸盖垫片 | Прокладка головки цилиндров | 1 |  |
| 9 | 330-1003013B | 气缸盖长螺栓 | Болт головки цилиндров (длинный) | 2 |  |
| 10 | 6105QA-1003017F | 垫圈（二） | Шайба（II） | 2 |  |
| 11 | Q614B06 | 螺塞NPT3/4 | Пробка NPT3/4 | 4 |  |
| 12 | 330-1003012B | 缸盖螺栓 | Болт головки цилиндров | 8 |  |
| 13 | 330-1003014B | 气缸盖短螺栓 | Болт головки цилиндров (короткий) | 6 |  |
| 14 | 330-1003018B | 缸盖短螺栓（II） | Болт головки цилиндров (короткий) （II） | 6 |  |
| 15 | 6105QA-1003017D | 垫圈 | Шайба | 6 |  |
| 16 | 330-1003019B | 气缸盖长螺栓（I） | Болт головки цилиндров (длинный) （I） | 4 |  |
| 17 | 6105QA-1003088 | 气缸盖定位销套 | Прокладка капота головки цилиндров | 4 |  |
| 18 | 6105QA-1003017E | 垫圈（一） | Шайба（I） | 4 |  |
| 19 | 6105Q-1003085 | 吊耳 | Ушко | 2 |  |
| 20 | 6105QA-1003084A | 后支承板 | Задняя опорная планка | 1 |  |
| 21 | 340-1013007 | 机油管夹 | Трубный хомут маслопровода | 1 |  |
| 22 | B7605-1003048A | 通气软管 | Вентиляционный шланг | 1 |  |
| 23 | 630-1003051A | 气缸盖罩（II） | Капот головки цилиндров（II） | 1 |  |
| 24 | Q/YC149-8 | 复合式密封垫圈8 | Комбинированная уплотнительная шайба 8 | 6 |  |
| 25 | Q394B08 | 螺母M8 | Гайка М8 | 6 |  |
| 26 | Q67638 | 环箍38 | Кольцевой хомут | 1 |  |
| 27 | D0300-1003260 | 上呼吸器组件 | Узел верхнего дыхателя | 1 |  |
| 28 | Q5002040 | 销φ2X40 | Палец Ф2х40 | 1 |  |
| 29 | 330-1003053 | 密封圈 | Уплотнительное кольцо | 1 |  |

图Рисунок

4．340-1004000  活塞连杆总成Поршень и шатун в сборе

4．340-1004000  活塞连杆总成Поршень и шатун в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330-1004016 | 第一道气环 | Первое газоуплотнительное кольцо | 6 |  |
| 2 | 330-1004017B | 第二道气环 | Второе газоуплотнительное кольцо | 6 |  |
| 3 | 330-1004030 | 油环总成 | Маслосмазывающее кольцо в сборе | 6 |  |
|  | 330-1004016* | 活塞环组件 | Узел поршневых колец | 1 |  |
| 4 | 340-1004001 | 活塞 | Поршень | 6 |  |
| 5 | 6105Q-1004019B | 活塞销 | Поршневой палец | 6 |  |
| 6 | Q43038 | 挡圈38 | Стопорное кольцо 40 | 12 |  |
| 7 | 6105QA-1004050D | 连杆部件 | Узел шатунна | 6 |  |
| 8 | 330-1004022 | 连杆轴瓦 | Шатунный вкладыш | 12 |  |
|  | 330-1004022-H | 连杆轴瓦组件(红) | Узел шатунных вкладышей (красных) | 1 |  |
|  | 330-1004022-L | 连杆轴瓦组件(蓝) | Узел шатунных вкладышей (синих) | 1 |  |

图Рисунок

5．1640H-1005000  曲轴飞轮总成 Коленчатый вал и маховик в сборе

5．1640H-1005000  曲轴飞轮总成  Коленчатый вал и маховик в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q150B1045 | 螺栓M10X45 | Болт М10х45 | 4 |  |
| 2 | Q40310 | 垫圈10 | Шайба 10 | 4 |  |
| 3 | Q40110 | 垫圈10 | Шайба 10 | 4 |  |
| 4 | 640-1005031A | 曲轴-冷却器皮带轮 | Шкив | 1 |  |
| 5 | 6105QA-1005052 | 起动爪 | Собачка | 1 |  |
| 6 | 430-1005053 | 曲轴头垫片II | Прокладка II | 1 |  |
| 7 | 330-1005030 | 皮带轮减振器总成 | Амортизатор шкива в сборе | 1 |  |
| 8 | 6105Q-1005021 | 曲轴正时齿轮 | Распределительная шестерня коленчатого вала | 1 |  |
| 9 | Q5511270 | 键12X70 | Шпонка | 1 |  |
| 10 | 630-1005020E | 曲轴 | Коленчатый вал | 1 |  |
|  | 6105Q-1005054C*-H | 曲轴轴瓦组件(红) | Узел вкладышей (красных) коленчатого вала | 1 |  |
|  | 6105Q-1005054C*-L | 曲轴轴瓦组件(蓝) | Узел вкладышей (синих) коленчатого вала | 1 |  |
| 11 | 6105Q-1005056A | 上轴瓦（宽） | Верхний вкладыш (широкий) | 1 |  |
| 12 | 6105Q-1005058A | 曲轴止推片 | Упорный вкладыш коленчатого вала | 4 |  |
| 13 | 6105Q-1005057C | 下轴瓦（宽） | Нижний вкладыш (широкий) | 1 |  |
| 14 | 6105Q-1005054A | 上轴瓦（窄） | Верхний вкладыш (узкий) | 6 |  |
| 15 | 6105Q-1005055C | 下轴瓦（窄） | Нижний вкладыш (узкий) | 6 |  |
| 16 | 1640H-1005040 | 飞轮齿圈总成 | Венец маховика в сборе | 1 |  |
| 17 | YC24-B1226 | 圆柱销12X26 | Цилиндрический палец 12х26 | 1 |  |
| 18 | 6QA1-1005044A | 飞轮螺栓 | Болт Маховика | 7 |  |

图Рисунок 6．630-1006000A 凸轮轴总成

Распределительный вал в сборе

6．630-1006000A 凸轮轴总成Распределительный вал в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T1096-C0828 | 键 C8×28 | Шпонка С8X28 | 1 | 易损件 БИД |
| 2 | 630-1006015A | 凸轮轴 | Распределительрый вал | 1 |  |
| 3 | Q150B1238TF2 | 螺栓M12×38 | Болт M12X38 | 1 |  |
| 4 | Q40312 | 垫圈 12 | Шайба 12 | 1 |  |
| 5 | 630-1006019 | 垫圈 | Шайба | 1 |  |
| 6 | 6105Q-1006021 | 凸轮轴正时齿轮 | Ведомая шестерня | 1 |  |
| 7 | Q/YC1820820TF2 | 螺栓M8×20 | Болт M8X20 | 2 |  |
| 8 | Q40308 | 垫圈 8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 9 | 6105Q-1006016 | 凸轮轴止推片 | Упорная прокладка кулачкового вала | 1 |  |
| 10 | 6105Q-1006017 | 隔圈—凸轮轴正时齿轮 | Распорное кольцо ведомой шестерни | 1 |  |

图Рисунок

7．330-1007000气门挺杆总成 Штанга толкателя в сборе

7．330-1007000气门挺杆总成Штанга толкателя в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D30-1003103B | 排气门 | Выпускной клапан | 6 |  |
| 2 | 330-1007011D | 进气门 | Впускной клапан | 6 |  |
| 3 | 150-1007021E | 气门锁夹 | Сухарь клапана | 24 |  |
| 4 | D30-1003116 | 气门弹簧上座 | Верхнее седло пружины клапана | 12 |  |
| 5 | 430-1007016A | 气门杆油封 | Сальник стержня клапана | 12 |  |
| 6 | 6105Q-1007023 | 气门内弹簧 | Внутренняя пружина клапана | 12 |  |
| 7 | 6105Q-1007022 | 气门外弹簧 | Внешняя пружина клапана | 12 |  |
| 8 | 6105Q-1007091A | 挺杆 | Толкатель | 12 |  |
| 9 | 6105QA-1007081B | 推杆 | Штанга толкателя | 12 |  |
| 10 | A3000-1007074 | 通油管焊接件 | Сварной узел маслосообщающей трубы | 2 |  |
| 11 | Q/YC149-8 | 复合式密封垫圈8 | Комбинированная уплотнительная шайба 8 | 8 |  |
| 12 | 6105Q-1007073 | 接头螺栓 | Болт патрубка | 4 |  |
| 13 | Q350B12 | 螺母M12 | Гайка М12 | 6 |  |
| 14 | Q340B12 | 螺母M12 | Гайка М12 | 6 |  |
| 15 | A30-1007092 | 垫圈 | Шайба | 6 |  |
| 16 | 6105QA-1007035A | 摇臂轴座固定螺柱 | Шпилька укрепления седла валика коромысел | 6 |  |
| 17 | J3100-1007100A | 摇臂轴部件 | Узел валика коромысел | 2 |  |

图Рисунок 8．311-1008100进气管部件Узел впускного коллектора &

B7615-1008500 进气接管部件Узел впускного патрубка

8．311-1008100进气管部件Узел впускного коллектора &

B7615-1008500 进气接管部件Узел впускного патрубка

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q/YC198-20 | 螺塞M20X1.5 | Пробка М20х1,5 | 2 |  |
| 2 | B7615-1008102A | 进气接管 | Впускной патрубок | 1 |  |
| 3 | Q150B0828 | 螺栓M8X28 | Болт М8х28 | 8 |  |
| 4 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 16 |  |
| 5 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 16 |  |
| 6 | 640-1008103 | 加热器垫片 | Прокладка обогревателя | 1 |  |
| 7 | 640-1008101 | 进气管 | Впускной коллектор | 1 |  |
| 8 | Q150B0830 | 螺栓M8X30 | Болт М8х30 | 8 |  |
| 9 | 6105QA-1008011A | 垫片-进气管 | Прокладка впускного коллектора | 2 |  |

图Рисунок

9．640-1008200排气管部件Узел выпускного коллектора

9．640-1008200排气管部件Узел выпускного коллектора

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1841025TF2 | 螺栓M10X25 | Болт М10х25 | 8 |  |
| 2 | 640-1008202 | 消声器垫片 | Прокладка глушителя | 1 |  |
| 3 | 640-1008201 | 排气管 | Выпускной коллектор | 1 |  |
| 4 | 640-1201060 | 消声器垫片组件 | Узел прокладок глушителя | 1 |  |
| 5 | 630-1008022A | 排气管螺栓 | Болт выпускного коллектора | 12 |  |
| 6 | 430-1008027 | 排气管垫片 | Прокладка выпускного коллектора | 6 |  |

图Рисунок

10.    1640H-1009000   油底壳总成 Поддон картера в сборе

10.    1640H-1009000   油底壳总成Поддон картера в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J3200-1009012 | 油底壳垫片 | Уплотнение поддона картера | 1 |  |
| 2 | 1640H-1009020 | 油底壳焊接件 | Узел поддона картера | 1 |  |
| 3 | Q/YC1820816 | 螺栓M8X16 | Болт М8х16 | 6 |  |
| 4 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 30 |  |
| 5 | 6105Q-3509013 | 垫圈 | Шайба | 28 |  |
| 6 | 6105Q-1009030 | 放油塞总成 | Сливная пробка в сборе | 1 |  |
| 7 | Q/YC149-27 | 复合式密封垫圈27 | Комбинированная уплотнительная шайба 27 | 1 |  |
| 8 | Q/YC1820820 | 螺栓M8×20 | Болт М8х20 | 24 |  |
| 9 | D30-1009102A | 垫圈 | Шайба | 2 |  |

图Рисунок

11．1640H-1010000   机油收集器总成 Маслоприёмник

11．1640H-1010000   机油收集器总成Маслоприёмник

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q150B0816TF2 | 螺栓M8X16 | Болт М8х16 | 1 |  |
| 2 | 641-1010150 | 管夹支架焊接件 | Сварной узел кронштейна трубного хомута | 1 |  |
| 3 | Q150B0818TF2 | 螺栓M8X18 | Болт М8х18 | 2 |  |
| 4 | 430-1010002 | 管夹 | Трубный хомут | 1 |  |
| 5 | 1640H-1010120 | 吸油管焊接件 | Сварной узел масловсасывающей трубы | 1 |  |
| 6 | 6105QA-1010130B | 滤网总成 | Сетка маслоприёмника в сборе | 1 |  |
| 7 | Q40008 | 垫圈8 | Шайба 8 | 1 |  |
| 8 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 4 |  |
| 9 | Q150B0860TF2 | 螺栓M8X60 | Болт М8х60 | 1 |  |
| 10 | 430-1010001A | 垫片结合件 | Узел прокладок | 1 |  |

图Рисунок

12．B3000-1011000  机油泵总成Масляный насос в сборе

12．B3000-1011000  机油泵总成Масляный насос в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 430-1011013 | 机油泵中间齿轮轴 | Вал промежуточной шестерни масляного насоса | 1 |  |
| 2 | 430-1011014 | 垫圈-中间齿轮 | Шайба промежуточной шестерни | 1 | 易损件 БИД |
| 3 | GB/T276-6203 | 滚动轴承6203 | Подшипник качения 6203 | 2 |  |
| 4 | Q43040 | 挡圈 40 | Стопорное кольцо 40 | 1 | 易损件 БИД |
| 5 | 430-1011011 | 机油泵中间齿轮 | Промежуточная шестерня масляного насоса | 1 |  |
| 6 | 430-1011012 | 间隔垫 | Распорная шайба | 1 |  |
| 7 | Q40110 | 垫圈 10 | Шайба 10 | 1 |  |
| 8 | Q341B10 | 螺母M10×1 | Гайка М10х1 | 1 |  |
| 9 | B3000-1011020A | 机油泵部件 | Узел масляного насоса | 1 |  |
| 10 | 6105QA-1010110 | 垫片结合件 | Узел прокладок | 2 | 易损件 БИД |
| 11 | Q1840820TF2 | 螺栓M8×20 | Болт М8х20 | 2 |  |
| 12 | 430-1011040 | 机油出油管总成 | Узел выпускного маслопровода | 1 |  |
| 13 | Q1840820TF2 | 螺栓M8×20 | Болт М8х20 | 2 |  |
| 14 | 6105Q-1011015A | 机油泵调整垫片 | Регулировочная прокладка масляного насоса | 适量 | 易损件 БИД |

图Рисунок

13. 1640H-1012000  机油粗滤器总成 Фильтр грубой очистки масла

13. 1640H-1012000  机油粗滤器总成Фильтр грубой очистки масла

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 640-1012002 | 机油粗滤器垫片 | Прокладка фильтра грубой очистки масла | 1 |  |
| 2 | 644-1012001 | 机油滤清器座 | Подставка масляного фильтра | 1 |  |
| 3 | Q12010120 | 螺柱M10X120 | Шпилька М10х120 | 1 |  |
| 4 | 640-1012200 | 机油滤清器部件 | Узел масляного фильтра | 1 |  |
| 5 | Q40110 | 垫圈10 | Шайба 10 | 2 |  |
| 6 | Q40310 | 垫圈10 | Шайба 10 | 2 |  |
| 7 | Q340B10 | 螺母M10 | Гайка М10 | 2 |  |
| 8 | Q12010100 | 螺柱M10X100 | Шпилька М10х100 | 1 |  |
| 9 | 6105Q-1012001 | 纸滤卸油导管 | Бумажная фильтрующая маслоразгрузочная направляющая трубка | 1 |  |

图Рисунок

14.1640H-1013000 机油冷却器总成 Маслоохладитель в сборе

14.1640H-1013000 机油冷却器总成Маслоохладитель в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1640H-1013008B | 输水螺纹胶管 | Резьбовая резиновая труба | 1 |  |
| 2 | Q67657 | 环箍57 | Кольцевой хомут 57 | 2 |  |
| 3 | 404-1013001 | 出水弯管接头 | Патрубок водовыпускного колена | 1 |  |
| 4 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 4 |  |
| 5 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 4 |  |
| 6 | Q150B0820 | 螺栓M8X20 | Болт М8х20 | 4 |  |
| 7 | 1640H-1013100 | 机油冷却器 | Маслоохладитель | 1 |  |
| 8 | Q40110 | 垫圈10 | Шайба 10 | 3 |  |
| 9 | Q40310 | 垫圈10 | Шайба 10 | 3 |  |
| 10 | Q340B10 | 螺母M10 | Гайка М10 | 3 |  |
| 11 | 340-1013004B | 堵盖 | Заглушка | 1 |  |
| 12 | Q/YC149-22 | 复合式密封垫圈22 | Комбинированная уплотнительная шайба 22 | 8 |  |
| 13 | 644-1013003 | 铰接螺栓 | Откидной болт | 4 |  |
| 14 | 340-1013200 | 出油管部件 | Узел выпускного маслопровода | 2 |  |
| 15 | 340-1013007 | 机油管夹 | Трубный хомут маслопровода | 2 |  |
| 16 | 340-1013003 | 水管接头 | Трубный хомут водопровода | 1 |  |
| 17 | 340-1013030 | 冷却器连接板焊接件 | Сварная планка соединения охладителя | 1 |  |
| 18 | Q150B1045 | 螺栓M10X45 | Болт М10х45 | 3 |  |

图Рисунок

15. 311-1014000呼吸器部件 Узел дыхателя

15. 311-1014000呼吸器部件Узел дыхателя

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630-1003100A | 加机油口盖组件 | Узел крышки маслогорловины | 1 |  |
| 2 | 311-1014210 | 加机油口座焊接件 | Сварной узел подставки маслогорловины | 1 |  |
| 3 | Q150B0625 | 螺栓M6X25 | Болт М6х25 | 4 |  |
| 4 | Q40306 | 垫圈6 | Шайба 6 | 4 |  |
| 5 | Q40106 | 垫圈6 | Шайба 6 | 4 |  |
| 6 | 6105Q-1014012 | 垫片 | Прокладка | 1 |  |
| 7 | 6105Q-1014013 | 呼吸器壳体 | Корпус дыхателя | 1 |  |
| 8 | 6105Q-1014001 | 呼吸器垫片 | Прокладка дыхателя | 1 |  |
| 9 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 10 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 11 | Q150B0825 | 螺栓M8X25 | Болт М8х25 | 2 |  |

图Рисунок 16．B7615-1104000 供给系管路总成

Трубопровод системы питания топливом в сборе

16．B7615-1104000 供给系管路总成Трубопровод системы питания топливом в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330-1104060A | 第六缸高压油管 | Топливопровод высокого давления для шестого цилиндра | 1 |  |
| 2 | 330-1104050 | 第五缸高压油管 | Топливопровод высокого давления для пятого цилиндра | 1 |  |
| 3 | 330-1104040 | 第四缸高压油管 | Топливопровод высокого давления для четвёртого цилиндра | 1 |  |
| 4 | 330-1104030 | 第三缸高压油管 | Топливопровод высокого давления для третьего цилиндра | 1 |  |
| 5 | 330-1104020 | 第二缸高压油管 | Топливопровод высокого давления для второго цилиндра | 1 |  |
| 6 | 330-1104010 | 第一缸高压油管 | Топливопровод высокого давления для первого цилиндра | 1 |  |
| 7 | 6105Q-1104023 | 油管护套 | Защитная втулка топливопровода | 10 |  |
| 8 | 6105Q-1104022 | 高压油管接螺母 | Гайка патрубка топливопровода высокого давления | 10 |  |
| 9 | 330-1104090 | 三管夹固定总成 | Укрепление трёх трубных хомутов в сборе | 1 |  |
| 10 | 330-1104080 | 两管夹固定总成 | Укрепление двух трубных хомутов в сборе | 1 |  |
| 11 | B7604-1104040A | 回油软管总成 | Топливовозвратный шланг в сборе | 1 |  |
| 12 | 340-1104140A | 两管夹组件 | Узел двух трубных хомутов | 1 |  |
| 13 | Q/YC149-14 | 复合式密封垫圈14 | Комбинированная уплотнительная шайба 14 | 12 |  |
| 14 | 636-1104090A | 柴滤进油管总成 | Впускной топливопровод фильтра в сборе | 1 |  |
| 15 | 6105Q-1104090C | 柴滤器进油管总成 | Впускной топливопровод фильтра в сборе | 2 |  |
| 16 | 340-1104170 | 三管夹固定组件 | Укрепление трёх трубных хомутов в сборе | 1 |  |
| 17 | 340-1104160 | 两管夹固定组件 | Укрепление двух трубных хомутов в сборе | 1 |  |

图Рисунок

17．B7735-1105000柴油滤清器总成Топливный фильтр в сборе

17．B7735-1105000柴油滤清器总成Топливный фильтр в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1200830 | 螺柱M8X30 | Болт М8х30 | 2 |  |
| 2 | 6105Q-3509013 | 垫圈 | Шайба | 2 |  |
| 3 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 4 | Q340B08 | 螺母M8 | Гайка М8 | 2 |  |
| 5 | 630-1105010 | 柴油滤清器 | Топливный фильтр | 1 |  |
| 6 | B7604-1105001B | 柴油滤清器座 | Подставка топливного фильтра | 1 |  |
| 7 | Q150B1225 | 螺栓M12X25 | Болт М12х25 | 2 |  |
| 8 | Q40312 | 垫圈12 | Шайба 12 | 2 |  |
| 9 | Q40112 | 垫圈12 | Шайба 12 | 2 |  |
| 10 | B7604-1105200 | 旋装沉淀器 | Ротационный осадитель | 1 |  |
| 11 | Q150B0830 | 螺栓M8X30 | Болт М8х30 | 2 |  |
| 12 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 13 | Q40208 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |

18．1640H-1109000 空气滤清器总成Воздухоочиститенль в сборе

18．1640H-1109000 Воздухоочиститенль в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q150B0820 | 螺栓M8X20 | Болт М8х20 | 8 |  |
| 2 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 8 |  |
| 3 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 8 |  |
| 4 | 310-1109002 | 固紧带 | Крепёжная лента | 4 |  |
| 5 | 6Ca-1013005 | 固紧轴 | Крепёжный валик | 2 |  |
| 6 | 6Ca-1013004 | 固紧销 | Крепёжный палец | 2 |  |
| 7 | 640-1013006 | 螺栓 | Болт | 2 |  |
| 8 | 1640H-1109100A | 空气滤清器部件 | Узел воздухоочичтителя | 1 |  |
| 9 | 640-1109003 | 衬垫 | Подкладка | 2 |  |
| 10 | 310-1109010 | 支托焊件 | Сварной узел кронштейна | 2 |  |
| 11 | Q676127 | 环箍127 | Кольцевой хомут 127 | 2 |  |
| 12 | 111-1109004 | 增压器连接胶管 | Соединительная резиновая трубка нагнетателя | 1 |  |
| 13 | 641-1109030 | 空滤器喉箍总成 | Горловой хомут воздухоочичтителя в сборе | 1 |  |
| 14 | 1640H-110900A | 空滤器接管 | Патрубок воздухоочичтителя | 1 |  |
| 15 | 340-1109006 | 进气封口盖 | Крышка впускной воздухогорловины | 1 | 出厂包装用 Для упаковки при отправке из завода |

图Рисунок

19.  B7606-1111000  喷油泵总成 Топливо-впрыскивающий насос в сборе

19.  B7606-1111000  喷油泵总成 Топливо-впрыскивающий насос в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B7606-1111010-493 | 喷油泵 | Топливовпрыскивающий насос | 1 |  |
|  | 330-1111030-179 | 输油泵 | Подкачтвающий насос | 1 |  |
|  | 330-1111040-179 | 提前器 | Установка опережения | 1 |  |
|  | 330-1111-21-493 | 柱塞 | Плунжер | 6 |  |
|  | 340-1111-22-493 | 出油阀 | Нагнетательный клапан | 6 |  |
| 2 | Q150B0875 | 螺栓M8X75 | Болт М8х75 | 4 |  |
| 3 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 4 |  |
| 4 | GB/T849-8 | 垫圈8 | Шайба 8 | 4 |  |
| 5 | 630-1111005A | 喷油泵托架 | Кронштейн топливовпрыскивающего насоса | 1 |  |
| 6 | 6105Q-1111006 | 调整垫片 | Регулировочная прокладка | 适量 по потребности |  |
| 7 | Q1841030TF2 | 螺栓M10X30 | Болт М10х30 | 4 |  |
| 8 | 6105Q-1111007 | 弧面调整垫片 | Регулировочная прокладка для дуговой поверхности | 适量 по потребности |  |
| 9 | Q/YC149-12 | 复合式密封垫圈12 | Комбинированная уплотнительная шайба 12 | 4 |  |
| 10 | 330-1111030D | 回油管组件 | Узел возвратного топливопровода | 1 |  |
| 11 | 430-1111034 | 接头螺栓 | Болт патрубка | 1 |  |
| 12 | 641-1111001 | 调速器附加手柄 | Регулятор с рукояткой | 1 |  |
| 13 | Q150B0620 | 螺栓M6X20 | Болт М6х20 | 2 |  |
| 14 | Q40106 | 垫圈6 | Шайба 6 | 2 |  |
| 15 | Q40306 | 垫圈6 | Шайба 6 | 2 |  |
| 16 | Q340B06 | 螺母M6 | Гайка М6 | 2 |  |

图Рисунок

20.J3200-1112000  喷油器总成 Форсунка в сборе

20.J3200-1112000  喷油器总成 Форсунка в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q360B08 | 螺母M8 | Гайка М8 | 12 |  |
| 2 | 330-1112041 | 喷油器螺柱 | Болт-шпилька форсунки | 12 |  |
| 3 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 12 |  |
| 4 | J3200-1112010A | 喷油器 | Форсунка | 6 | 选装по выбору |
|  | J3200-1112030A | 喷嘴偶件 | Пара форсунки | 6 |  |
|  | J3200-1112010 | 喷油器 | Форсунка | 6 | 选装по выбору |
|  | J3200-1112030 | 喷嘴偶件 | Пара форсунки | 6 |  |
| 5 | 630-1112001 | 喷油器垫片 | Прокладка форсунки | 适量по потребности |  |

图Рисунок

21.   1640H-1201000  消声器总成 Глушитель в сборе

21.   1640H-1201000  消声器总成Глушитель в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1640H-1201200A | 消声器排烟器 | Дымосос | 1 |  |
| 2 | 640-1201300 | 排烟管喉箍总成 | Горловой хомут дымогарной трубы в сборе | 1 |  |
| 3 | 340-1109006 | 进气封口盖 | Крышка впускной воздухогорловины | 1 |  |
| 4 | 1640H-1201100B | 消声器 | Глушитель | 1 |  |

图Рисунок

22.  1640H-1303000  出水管总成 Выпускной водопровод в сборе

22.  1640H-1303000 出水管总成Выпускной водопровод в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6QA6-1303011A | 节温器座盖 | Крышка подставки термостата | 1 |  |
| 2 | 6105Q-1303012A | 节温器盖垫片 | Прокладка крышки термостата | 1 |  |
| 3 | 6105Q-1303014C | 节温器座 | Подставка термостата | 1 |  |
| 4 | 6105Q-1307016 | 水管接头 | Патрубок водопровода | 1 |  |
| 5 | Q67627 | 环箍27 | Кольцевой хомут 27 | 2 |  |
| 6 | J3300-3509003 | 空压机进水胶管 | Впускной резиновый водопровод воздушного компрессора | 1 |  |
| 7 | 6105Q-1303013 | 节温器座垫片 | Прокладка подставки термостата | 1 |  |
| 8 | Q1200822 | 螺柱M8X22 | Шпилька М8х22 | 3 |  |
| 9 | 6105Q-1303015 | 出水支管垫片 | Прокладка водовыпускной ветки | 6 |  |
| 10 | Q/YC1820820 | 螺栓M8X20 | Болт М8х20 | 12 |  |
| 11 | 640-1303020 | 出水管焊接件 | Сварной узел выпускного водопровода | 1 |  |
| 12 | Q618B04 | 螺塞NPT1/2 | Пробка NPT1/2 | 1 |  |
| 13 | Q618B03 | 螺塞NPT3/8 | Пробка NPT3/8 | 1 |  |
| 14 | Q1200825 | 螺柱M8X25 | Шпилька М8х25 | 2 |  |
| 15 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 14 |  |
| 16 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 17 |  |
| 17 | Q340B08 | 螺母M8 | Гайка М8 | 5 |  |

图Рисунок 23 6105QA-1305000放水阀总成Спускной кран в сборе

23、6105QA-1305000 放水阀总成Спускной кран в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6105Q-1305015 | 放水阀操纵杆 | Рычаг управления спускного крана | 1 |  |
| 2 | 6105QA-1305020 | 支撑板 | Опорная планка | 1 |  |
| 3 | 6105Q-1305010 | 放水阀部件 | Узел спускного крана | 1 |  |
| 4 | Q5003225 | 销3.2X25 | Палец 3,2х25 | 1 |  |

图Рисунок

24.    340-1306000 调温器总成Термостат в сборе

24.    340-1306000 调温器总成Термостат в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 648-1306010A | 蜡式调温器 | Восковатый термостат | 1 |  |

图Рисунок

25．1640H-1307000 水泵总成Водяной насос в сборе

25．1640H-1307000水泵总成Водяной насос в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6QAJ-1307010C | 水泵部件 | Узел водяного насоса | 1 |  |
| 2 | 630-1307025 | 水泵盖衬垫（二） | Подкладка крышки водяного насоса | 1 |  |
| 3 | 630-1307042A | 齿形汽车V带22×13×1450Li | Клинчатый ремень 22х12х1450Li | 1 |  |
| 4 | Q150B0850TF2 | 螺栓M8X50 | Болт М8х50 | 2 |  |
| 5 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |
| 6 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 2 |  |

26．310-1308000  风扇部件Узел вентилятора

26．310-1308000  风扇部件Узел вентилятора

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1841040TF2 | 螺栓M10X40 | Болт М10х40 | 4 |  |
| 2 | 398-1308010A | 风扇 | Вентилятор | 1 |  |
| 3 | 640-1308001 | 水泵-风扇垫块 | Подушка водяного насоса и вентилятора | 1 |  |

图Рисунок

27． 1640H-1600000  飞轮壳总成 Картер маховика в сборе

27． 1640H-1600000  飞轮壳总成Картер маховика в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1841230TF2 | 螺栓M12X30 | Болт М12х30 | 3 |  |
| 2 | YC24-B1224 | 圆柱销12X24 | Цилиндрический палец 12х24 | 1 |  |
| 3 | YC209-100125FL | 油封100X125 | Сальник 100х125 | 1 |  |
|  | YC209-B100125PL | 油封100X125 | Сальник 100х125 | 1 | 选装 |
|  | YC209-C100125PL | 油封100X125 | Сальник 100х125 | 1 | 选装 |
| 4 | Q1841250TF2 | 螺栓M12X50 | Болт М12х50 | 3 |  |
| 5 | 6QA1-1600016 | 盖板-飞轮壳 | Крышка картера саховика | 1 |  |
| 6 | Q40106 | 垫圈8 | Шайба 8 | 1 |  |
| 7 | Q40306 | 垫圈8 | Шайба 8 | 1 |  |
| 8 | Q150B0615 | 螺栓M6X15 | Болт М6х15 | 1 |  |
| 9 | 6105Q-1600011 | 扁销 | Плоский палец | 1 |  |
| 10 | Q/YC198-18 | 螺塞M18X1.5 | Пробка М18х1,5 | 1 |  |
| 11 | Q1841450TF2 | 螺栓M14X50 | Болт М14х50 | 2 |  |
| 12 | 1640H-1600401 | 飞轮壳 | Картер маховика | 1 |  |
| 13 | Q61906 | 螺塞NPT3/4 | Пробка NPT3/4 | 1 |  |

图Рисунок 28.340-3509000  气制动空气压缩机总成Компрессор пневматического тормоза

в сборе

28.340-3509000 气制动空气压缩机总成Компрессор пневматического тормоза

в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6105Q-3509014 | 通气管 | Вентиляционная труба | 1 |  |
| 2 | Q67627 | 环箍27 | Кольцевой хомут 27 | 2 |  |
| 3 | 630-3509030 | 进气管接头组件 | Узел штуцера впускного воздухопровода | 2 |  |
| 4 | 630-3509100A | 空气压缩机 | Воздушный компрессор | 1 |  |
| 5 | 630-1002041A | 空压机垫片 | Прокладка компрессора | 1 |  |
| 6 | 6105Q-3509011 | 喷油泵传动齿轮 | Приводная шестерня топливовпрыскивающего насоса | 1 |  |
| 7 | 330-3509020D | 气泵油泵机油管组件 | Узел маслопровода масляного насоса пневматического тормоза | 1 |  |
| 8 | Q/YC149-8 | 复合式密封垫圈8 | Комбинированная уплотнительная шайба 8 | 4 |  |
| 9 | 6105Q-1007073 | 管接螺栓 | Болт патрубка | 2 |  |
| 10 | 641-3509001 | 气泵出气口接头 | Штуцер выпускного воздухопровода пневматического тормоза | 1 |  |

图Рисунок

29. B7713-3701000 充电发电机总成Зарядный генератор в сборе

29. B7713-3701000 Зарядный генератор в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q40108 | 垫圈8 | Шайба 8 | 5 |  |
| 2 | Q40308 | 垫圈8 | Шайба 8 | 6 |  |
| 3 | Q150B0830 | 螺栓M8X30 | Болт М8х30 | 2 |  |
| 4 | 6QA6-3701032 | 发电机调节板 | Установочная планка генератора | 1 |  |
| 5 | 6105Q-3509013 | 垫圈 | Шайба | 1 |  |
| 6 | B7713-3701010A | 充电发电机 | Зарядный генератор | 1 |  |
|  | 1531B-3701-01-003 | 调节器 | Регулятор | 1 |  |
|  | 670A-3701-04-003 | 整流组件 | Узел выпрямителя | 1 |  |
| 7 | Q150B0822 | 螺栓M8X22 | Болт М8х22 | 4 |  |
| 8 | 6QA6-3701020A | 充电机支架焊接件 | Сварной узел кронштейна генератора | 1 |  |
| 9 | Q40110 | 垫圈10 | Шайба 10 | 1 |  |
| 10 | Q40310 | 垫圈10 | Шайба 10 | 1 |  |
| 11 | Q340B10 | 螺母M10 | Гайка М10 | 1 |  |
| 12 | Q150B10130 | 螺栓M10X130 | Болт М10х130 | 1 |  |

图Рисунок

30.340-3708000 起动机总成Стартер в сборе

30.340-3708000 起动机总成 Стартер в сборе

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3206-3708104A | 起动机防护罩 | Защитный колпак стартера | 1 |  |
| 2 | Q40312 | 垫圈12 | Шайба 12 | 3 |  |
| 3 | Q150B1235 | 螺栓M12X35 | Болт М12х35 | 3 |  |
| 4 | A7000-3708010A | 起动机 | Стартер | 1 |  |
|  | A70-3708-01-443 | 单向器 | Односторонний механизм | 1 | 神电Шэньдиань |
|  | A7000-3708-02-443 | 磁吸开关组件 | Узел магнитного выключателя | 1 | 神电Шэньдиань |
|  | A70-3708-01-C35 | 单向器 | Односторонний механизм | 1 | 聊城Ляочэн |
|  | A70-3708-02-C35 | 磁吸开关组件 | Узел магнитного выключателя | 1 | 聊城Ляочэн |

图Рисунок 31. B7618-3904001标牌

Табличка

31. B7618-3904001标牌Табличка

| 序号Позиция на рис. | 图号 Код детали | 名 称 | Наименование детали | 数量 Количество | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B7618-3904001 | 标牌 | Табличка | 1 |  |